## Slide 1: Opracowanie modelu procesu utleniania stopów metali z wykorzystaniem metody analizy dyskretnej

## Slide 2: Model – ogólne założenia

## Slide 3: Model – ogólne założenia
Dodatkowo model może przechowywać informacje o granicach ziaren, a co za tym idzie, w przypadku znalezienia się tlenu na granicy ziarna zwiększenie prawdopodobieństwa ruchu wzdłuż granicy w stosunku do innych kierunków
W jednym węźle śródmiąższowym może znajdować się jedynie jeden atom tlenu
Każdy atom tlenu posiada informacje o swoim kierunku i prędkości
W przypadku wytworzenia się zgorzeliny blokuje ona dalsze przedostawanie się tlenu do stopu

## Slide 4: Komórki - stany
I – stan obojętny
A – element aktywny
AO – tlenek
Na początku symulacji wszystkie komórki są wypełniane stanami I i A o różnym stężeniu ustalonym na początku symulacji.
Zgodnie z regułami przejścia i w zależności od sąsiedztwa stany te mogą się przekształcać

## Slide 5: Reguły przejścia
Stan I – żadna transformacja nie zachodzi
Stan A – jeżeli żadne z jego czterech najbliższych miejsc śródmiąższowych nie zawiera tlenu, przemiana nie zachodzi. W przeciwnym razie przekształca się w AO i losowo wybrany atom tlenu znika (Rys. B)
Stan AO – jeżeli czterech najbliższych sąsiadów w sąsiedztwie von Neumanna znajduje się w stanie AO, nie zachodzi żadna transformacja (Rys. C), stabilny tlenek. Jeśli więcej niż jeden z ośmiu sąsiednich komórek w sąsiedztwie Moore’a jest w stanie AO i może utworzyć razem z nim zwarty 4-komórkowy blok kwadratowy stanów AO, to komórka ta rozpadnie się do stanu A i uwolni atom tlenu przy bardzo niskim prawdopodobieństwie pT. (Rys. D). We wszystkich innych przypadkach, czyli uważanych za niestabilny tlenek, stan AO zamienia się w stan A wraz z uwolnieniem atomu tlenu z prawdopodobieństwem pTI, przy czym pTI = pT1/r (Rys. E)

## Slide 6: Dozwolone kierunki i ich zmiany

## Slide 7: Mechanizm pochłaniania
Tlenki są uważane za pochłaniacze
Dla każdego aktywnego elementu sprawdza się, czy w jego sąsiedztwie, o zadanym promieniu n, znajduje się tlenek. W przypadku, gdy w odpowiednim sąsiedztwie można znaleźć tlenek, element aktywny wyznacza swój kierunek i przesuwa się po przekątnej w kierunku tlenku.
Tlenki działają w ten sposób, tylko wtedy gdy osiągną odpowiednią wielkość gn, co oznacza, ze przynajmniej gn komórek tworzy spójny tlenek w promieniu n.
Dla mechanizmu pochłaniania można dodać osobny iterator, aby w przypadku odnalezienia tlenku o odpowiedniej wielkości mogły one przyciągnąć mocniej elementy aktywne.

## Slide 8: Algorytm
Inicjalizacja siatki stanami I i A
Dyfuzja tlenu
Reguły przejścia dla wszystkich komórek
Mechanizm pochłaniania
Sprawdzenie, czy nie wytworzyła się zgorzelina
Powrót do kroku drugiego
W przypadku zastosowania osobnych iteratorów s1 oraz s2 dla reguł przejścia i pochłaniania, kroki 3 i 4 należy powtórzyć s1 oraz s2 razy.

## Slide 9: Pytania
Czy atomy tlenu zachowują się tak samo w kwestii przejścia przez powierzchnię jak i później, znajdując się wewnątrz?
Czy w każdym kroku na całej powierzchni mają znajdować się atomy tlenu?
Kiedy tworzy się zgorzelina? Jak gruba musi być warstwa tlenków aby blokowała przedostanie się tlenu?
Jak rozwiązać problem prędkości w przypadku zastosowania granic ziaren?